Карта заказа

шкафов резервных защит присоединения и автоматики управленияобходным выключателем

типа ШЭ2607 013 (014)

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

* Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 013-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 014-20Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 013-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 014-27Е1УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 013-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 014-20Е2УХЛ4 |  |  |  |
| ( ШЭ2607 013-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 014-27Е2УХЛ4 |  |  |  |

2 Характеристики терминалов шкафа

| Тип | БЭ2704V013(V014) |
| --- | --- |
| Тип интерфейса Ethernet | Электрический (типовое исполнение) | ( |
|  | Оптический | ( |
| Лицевая панель | 48 светодиодов (типовое исполнение) | ( |
|  | 32 светодиода и 16 электронных ключей | ( |

3 Данные по шкафу -  АУВ, АПВ, пятиступенчатая дистанционная защита от междуфазных замыканий (IV и V ступени с возможностью разворота в обратную сторону),  ступень ДЗ от земляных замыканий, шестиступенчатая токовая направленная защита нулевой последовательности (V и VI ступени с возможностью разворота в обратную сторону), трёхфазная токовая отсечка , двухступенчатая максимальная токовая защита , АРПТ, УРОВ присоединения, подключенного через обходной выключатель, 8 групп уставок.

Дополнительные функции:

| ( Оперативное ускорение защит | ( Включение с КС |
| --- | --- |

Параметры автоматов питания (с независимым расцепителем для защиты электромагнитов выключателя  от длительного протекания тока управления)

| Автоматы питания ЭМУ | Iном , А | Iотс /Iном , о.е. | В составе шкафа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( АП50Б (поставляется россыпью) |  |  | - |
| ( * |  |  | ( |
| * Определяется заказчиком |  |

4 Данные по конструктиву

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

Габаритные размеры шкафа, мм (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 608 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

( 600 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact)

| 5 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

6 Количество шкафов: _________

| 7 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 8 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.