Карта заказа

шкафа защиты, автоматики и управления секционным выключателем, трансформаторов напряжения секций 6-35 кВ типа ШЭ2607 179

| Место установки шкафа |  |
| --- | --- |
|  | (организация, объект, защищаемое оборудование) |

Позиция в ОПУ (указать, если имеется) Отметьте знаком ( то, что Вам требуется или впишите соответствующие параметры.

1 Выбор типоисполнения шкафа

| Типоисполнение | Параметры |
| --- | --- |
|  | Номинальный переменный ток, А | Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В | Номинальная частота, Гц |
| ( ШЭ2607 179-20Е1УХЛ4 | 1 | 110 | 50 |
| ( ШЭ2607 179-27Е1УХЛ4 | 5 |  |  |
| ( ШЭ2607 179-20Е2УХЛ4 | 1 | 220 |  |
| ( ШЭ2607 179-27Е2УХЛ4 | 5 |  |  |

2 Характеристики терминала шкафа

| Тип | БЭ2502А0201 | БЭ2502А0402 | БЭ2502А0402 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток | ( 1А | - | - |
|  | ( 5А |  |  |

Выбор интерфейсов связи терминалов БЭ2502А

| Тип интерфейса | TTL/RS485 | Ethernet* |
| --- | --- | --- |
| Типовое исполнение | 2 шт. | нет |
| Нетиповое исполнение | 1 шт. | ( Электрический (стандартное исполнение) |
|  |  | ( Оптический |

* - дублированный, только для МЭК 61850 (см. ЭКРА.650321.020 РЭ).

3 Данные по комплекту А1 шкафа – трехступенчатая максимальная токовая защита, защита от дуговых замыканий, логическая защита шин, устройство резервирования отказов выключателя, автоматическое включение резерва, автоматика управления выключателем, защита от несимметричных режимов работы.

4 Данные по комплекту А2, А3 шкафа – трёхступенчатая защита минимального напряжения, защита от повышения напряжения, защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) по напряжению, автоматическая частотная разгрузка. 5 Параметры автоматических выключателей постоянного тока Автоматы питания ЭМУ Iном , А Iотс /Iном , о.е. В составе шкафа ( АП50Б (поставляется россыпью) - ( * ( * Определяется заказчиком

6 Данные по конструктиву шкафа

Передняя дверь шкафа

( металлическая с обзорным окном (типовое исполнение)

( обзорная

Габаритные размеры шкафа (ширина × глубина × высота, высота цоколя), мм

( 808 х 660 х 2155, в т.ч. цоколь 100 (типовое исполнение)*

( 800 х 660 х 2155, , в т.ч. цоколь 100.

* Высота и глубина шкафа дана с учетом рым-болтов и ручек (см. РЭ)

Типовое исполнение шкафа: конструктив ШМЭ (НПП ЭКРА), двустороннего обслуживания, блоки испытательные FAME (Phoenix Contact).

| 7 Дополнительные требования: |  |
| --- | --- |

| 8 Количество шкафов: __________ 9 Предприятие-изготовитель: | ООО НПП “ЭКРА”, 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, 3. |
| --- | --- |

| 10 Заказчик: | Предприятие |  |
| --- | --- | --- |
|  | Руководитель |  |  |  |
|  |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |

Контактные данные лица, заполнившего карту заказа

| Место работы (организация) |  |
| --- | --- |
| ФИО |  |
| Контактный телефон |  |
| e-mail |  |

# Footnotes

Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на оборудование связи и программное обеспечение.